ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО КАМЕНСКОЕ»

ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Москва - 2009

Содержание

1. Административно-территориальное и экономико-географического положение села	5

2. Природные условия и ресурсы	6

3. Население	8

4. Социально-экономическая ситуация	12

4.1. Экономическое развитие	12

4.2 Социальная инфраструктура	13

5. Транспортная и инженерная инфраструктура	19

6. Экологическое состояние и риск возникновения чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера	26

7. Архитектурно-планировочная организации села	28

8. Предложения по территориальному планированию	31

9. Основные технико-экономические показатели генерального плана	35

Введение

Генеральный план сельского поселения «село Каменское» Пенжинского муниципального района Камчатского края выполнен в соответствии с Муниципальным контрактом и техническим заданием администрации Пенжинского муниципального района № 7 от 05.06.2009 г. ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2009 г. Техническое задание утверждено главой Пенжинского муниципального района.

Работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004 г.) и действующей Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

Базовыми графическими материалами работы стала следующая градостроительная документация и ее проекты: Проект Схемы территориального планирования Камчатского края (ФГУП РОСНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2009), Проект Схемы территориального планирования Пенжинского муниципального района Камчатского края (ООО «Финансовый и организационный консалтинг», Москва, 2009), Правила планировки и застройки села Каменское Пенжинского района (Камчатгражданпроект, Петропавловск-Камчатский, 1982).

В качестве базовой информационной (текстовой и технико-экономической) основы для оценки современного уровня развития села использованы постановления и распоряжения Правительства Камчатского края, программные документы краевого и районного уровней, статическая информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, паспорт сельского поселения «село Каменское», материалы информационных запросов в Администрацию сельского поселения «село Каменское», и другие информационные и проектные материалы.

Графические материалы выполнены в М 1:2 000 и представлены в электронном виде в формате графического пакета ArchGIS 9.2 , а также на бумажном носителе  в следующем составе:

- Схема современного использования территории (Опорный план),

- Схема функционального зонирования (Основной чертеж),

- Схема инженерно-транспортной инфраструктуры,

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

Проект генерального плана разработан авторским коллективом департамента территориального планирования ООО «Финансовый и организационный консалтинг» под руководством В.П. Краснослободцева.

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами компании:

Население, ЭГП, Предложения по территориальному планированию

Старший консультант, к.г.н.				В.П. Краснослободцев

Экономика, Транспортный комплекс

Консультант, к.э.н.					В.В. Хмельницкий

Социальная сфера

Консультант 						В.В. Позднякова

Природные условия, Экологическая ситуация, ГО и ЧС

Консультант						Н.С. Киселева

Инженерная инфраструктура

Консультант-инженер					А.В. Муравьев

Графическое оформление проекта выполнено следующими специалистами:

Архитектор 						М.И. Хамхидько

# 1. Административно-территориальное и экономико-географического положение села

Сельское поселение «село Каменское» расположено на территории Пенжинского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта  - село Каменское и территорий вдоль реки Пенжина, прилегающих к селу. Каменское выполняет функцию районного центра Пенжинского района.

Каменское расположено в северо-восточной части России на севере Камчатского края в 1300 км к северо-северо-востоку от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной к районам Крайнего Севера. Село расположено между сопок на правом берегу реки Пенжина в 50 км от ее устья. Экономико-географическое положение Каменского на макро- (Россия) и мезо- (Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как выгодное, т.к. село находится на реке Пенжина, обеспечивающей связь по воде со всеми селами района и по суше в зимний период, а также расположено в географическом центре Пенжинского района. Будучи вторым по людности селом района и выполняя функции районного центра Каменское, является ключевым поселением в системе расселения и хозяйства Пенжинского района.

Село Каменское – старейшее из ныне существующих постоянных поселений на территории Пенжинского района. Село на современном месте было основано в 1930 г. как поселок Корякской культбазы, ставшей в 1931 г. резиденцией администрации Корякского национального округа и остававшееся ею до 1937 г. С 1937 г. – центр Пенжинского района. Современное Каменское сложилось в 1960-80-е гг. во время активизации освоения районов Крайнего Севера (в селе отсутствуют здания старше 1957 г.) и достигло рассвета своего развития в середине 1980-х гг. Каменское имело население до 1,4 тыс. чел и было административно-распределительным центром района.

В конце 2000-х гг. Каменское имело исключительно сервисный (третичный) тип экономики без градообразующих предприятий и выполняло функции административного центра района.

# 2. Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

Территория относится к субарктической Тихоокеанской области. Она характеризуется более суровыми и продолжительными зимами (около 7 месяцев). Зима продолжительная, холодная, средняя температура января колеблется от -24 до -26 °С. Абсолютный минимум достигает - 52º. Лето очень короткое, температура +15 - +18 ºС. Среднегодовая температура - -6,70 (по данным метеостанции Каменское). Первая половина зимы (до середины – конца января) морозная и ясная с незначительным количеством ветров, затем наступает период снегопадов и метелей, который продолжается до марта - начала апреля. Установление устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября, начале декабря. Массовый сход снежного покрова происходит в начале мая. Его глубина составляет 0,31 м.

Первые заморозки наблюдаются во второй декаде августа, а последние – в третьей декаде июня (метеостанция Каменское).

По климатическим условиям село Каменское отнесено к IГ климатическому подрайону.

Основные климатические показатели:

- расчетная температура наружного воздуха самых холодных суток - -430

- средняя скорость ветра – 6,4 м/с

Рисунок 2.1. Повторяемость скоростей ветра за год в % (метеостанция Каменское)

Геологическое строение

Территория сельского поселения располагается в основном на делювиально-пролювиальных отложениях, представленных галечником, песками, супесями, валунами, обломочными породами. Также встречаются коллювиальные отложения, представленные обломочными породами, щебнем, дресвой. Локально распространены выходы дочетвертичных пород с современным коллювием.

Пойма р. Пенжина сложена аллювиальными отложениями голоценового возраста, представленными песками, гравием, галечником, супесями, суглинками.

Имеется месторождение кирпичных глин – Каменское. Приурочено месторождение к выходам суглинков и супесей на площади 444000 м3, мощностью 3м. прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 1,4 млн. м3. Месторождение отнесено к нераспределенному фонду.

Рельеф

Территория сельского поселения располагается на восточной окраине базальтового Окланского плато (800-900 м) на слабонаклонной поверхности (уклон в сторону р. Пенжа), а также часть низкой поймы р. Пенжина (высотой до 1,5-3 м). Поверхность территории достаточно ровная, характерно заболачивание.

Гидрография

Населенный пункт расположен на р. Пенжина, которая имеет ярко выраженный характер: весеннее половодье и дождевой паводок, проходящий в летне-осенний период. Весенний подъем воды начинается, как правило, в июне, достигает пика в середине – конце июня, может длиться до полутора – двух месяцев.

# 3. Население

Численность населения села Каменского на 01.01.2009 г. составила 661 чел или 24% населения Пенжинского района, что относит село с группе средних по размеру сельских населенных пунктов России и одновременно один из самых малолюдных районных центром нашей страны.

Рис 3.1. Численность населения села Каменское на 1 января, чел

Источник: Камчатстат, 1992-2008; Управление социальной защиты администрации Пенжинского муниципального района, 2009.

На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за счет миграционного оттока в начале 1990-х гг.. В 2000-е гг. численность населения стабилизировалась на уровне 670-700 человек ввиду роста рождаемости и снижения миграционной убыли.

Современное естественное движение населения села имеет следующие особенности:

- Рост численности коренного населения с присущем им более высоким показателем рождаемости,

- Высокая доля молодежи среди славян Каменского,

- Пониженная смертность населения, связанная с оттоком пожилого славянского населения за пределы района,

- Ранняя смертность среди коренного населения,

- Превышение рождаемости над смертностью.

В среднем за период 2005-2008 г. показатели рождаемости в селе составили 16,6‰, смертности 10,9‰. Естественный прирост – 5,7‰, что значительно превышает среднекраевые и среднероссийские показатели.

Миграционное движение населения имеет нестабильные значения направлений и потока. Преобладает отток славянского населения за пределы района прежде всего для продолжения обучения и по выходу на пенсию, что меньше притока славянской молодежи из-за пределов района и притока коренного населения из прочих сел района. Последнее движение нарастает в конце 2009 г. особенно из сел Таловка и Оклан и позволяет фиксировать в Каменском положительный миграционный прирост в 2008 и 2009 гг.

Каменское имеет достаточно молодую половозрастную структуру населения, для которой характерна высокая доля детей, практический в 2 раза выше среднероссийского показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (около 2/3 населения) и малочисленность лиц старше 60 лет (4,5 раза ниже, чем в среднем по России) (рис. 3.2.). Особенностью Каменского является преобладание женского населения над мужским, что не характерно для Пенжинского района в целом. Ввиду относительно низкого распространения алкоголизма среди трудоспособного населения трудовые ресурсы села Каменского оцениваются в 400-450 человек.

Ввиду высокой доли славянского населения и занятости населения (до 70% от числа трудоспособных) и низкого числа неработающих пенсионеров (35 чел на 2009 г.) в селе наблюдается относительно незначительная демографическая нагрузка на работающее население.

Рис 3.2. Численность основных возрастных групп населения на 01.01.2008 г., чел

Источник: Росстат, База готовых документов, 2009.;  Экономическое и социальное положение городов и районов Камчатского края, П-К. Камчатстат: 2009; Управление социальной защиты администрации Пенжинского муниципального района, 2009.

Образовательный уровень населения села Каменского оценивается как высокий: более 90% населения имеет законченное среднее образование, а 20% высшее. Столь высокий уровень образование значительно отличается от остальных сел Пенжинского района, где доля лиц с высшим образованием составляет 3-4% и от Камчатской области и России в целом (см. рис 3.3). Повышенный уровень образования объясняется концентрацией в селе работников сферы услуг (государственная служба, социальная сфера и пр.).

Рис. 3.3 Образовательный уровень населения села Каменского в 2007 г.

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Том 3 «образование». Москва, Росстат 2004.;  П-К., Камчатстат, 2009; Паспорт сельского поселения «село Каменское», 2009.

Примечание: * по Пенжинскому району, Камчатской области и России данные по переписи 2002 г.

Национальный состав населения Каменского значительно отличается от национального состава Пенжинского района. Каменское является единственным селом, где преобладаем славянское население. Также относительно низкая доля корякского населения и высокая численность эвенского, видимо выходцев из села Оклан.

Рис. 3.4. Национальный состав населения села Каменского и Пенжинского района на 01.01.2009 г.

Источник: Управление социальной защиты администрации Пенжинского муниципального района, 2009.

Выводы: современная демографическая ситуация характеризуется как стабильная. Демографические характеристики села, среди которых выделяются: положительный естественный и нейтральный миграционный прирост; молодая возрастная структура населения с исключительно низкой долей лиц старше 60- лет; высокий образовательный уровень населения благоприятны для развития Каменского. Вместе с тем, основная часть населения, относящаяся к славянам, проживает в Каменском в форме долговременной вахты и ухудшение социально-экономической ситуации в стране может повлечь отток населения в основную полосу расселения России.

# 4. Социально-экономическая ситуация

# 4.1. Экономическое развитие

Экономика носит почти исключительно третичный характер и связана с функционированием сферы услуг (прежде всего социальная сфера, сфера управления и предприятия торговли и системы жизнеобеспечения села. В дополнение необходимо отметить факт занятости населения в натуральном подсобном хозяйстве (растениеводство открытого и закрытого грунта). Мужское население с. Каменское занимается рыбалкой и охотой.

Анализ бюджетных доходов и расходов с. Каменское планируемых на 2009 год показал следующее:

- Бюджет муниципального образования составляет 8,4 млн. руб.;

- Размер собственных доходов составляет 34% (2,8 млн. руб.), из которых 93% налог на доходы с физических лиц, что выше среднерайонного уровня из-за концентрации в райцентре работников сферы управления;

- Расходы на образование, и ЖКХ составляет 2,5 млн. руб. (30%).

- Безвозмездные поступления в бюджет составляют 5,57 млн. руб., что свидетельствует о высоком уровне дотационности сельской администрации, а, следовательно, зависимости от внешних экономических факторов.

В дополнение необходимо отметить значимость транзитных функций с. Каменское, так как географическое месторасположение способствует этому. В западной части села выходит автодорога на с. Манилы, а в северной части автозимник на с. Оклан, с. Слаутное, с. Аянка.

Развитие автодорожного сообщения с. Каменское с северными населенными пунктами позволит селу взять на себя распределительную функцию. В настоящее время, летом действует речное сообщение по р. Пенжина – на первом этапе груз доставляется в Каменское и затем в северные поселки. В зимнее время, доставка грузов (в основном продуктов питания) осуществляется по автозимникам, также через с. Каменское.

Выводы:

- Село Каменское - административный центр Пенжинского района, что определило частично занятость трудоспособного населения в сфере государственного управления и в социальном секторе. Важной функцией села в данном случае является поддержка здравоохранения, образования, органов социальной поддержки населения Пенжинского района.

- В Каменском не развит сектор культурно-досугового и культурно-спортивного характера, отсутствуют заведения общественного питания.

- Удобное географическое расположение села предоставляет возможность организовать товарораспределительную функцию села в системе снабжения продуктами и товарами потребления Пенжинского района.

# 4.2 Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура села представлена учреждениями образования, здравоохранения, спорта и культуры. Село Каменское является районным центром и  располагающиеся  на его территории социальные объекты предоставляют  услуги, как местному населению, так и людям из других населённых пунктов района. Общая характеристика и показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры отражены в Таблице 4.2.3.

Сфера образования в селе Каменское представлена  дошкольным учреждением (детский сад «Теремок») и учреждением общего образования «Каменская средняя школа».

Детский сад «Теремок» располагается в деревянном здании, построенном по типовому проекту в 1963 году,  в здании был произведён капитальный ремонт. С конца 1990-х численность детей, посещающих детский сад, практически не изменилась и составляет 61 человек. В период 2001-2004 гг. наблюдался спад в посещаемости дошкольных учреждений, численность детей за этот период достигла минимума в 47 человек. Доля детей из числа КМНС за этот период увеличилась в 2 раза с 30% до 60%. Число педагогов в детском саду «Теремок» составляет 17 человек, на одного воспитателя в среднем приходится 4 ребёнка.

Рис. 4.1 Динамика посещений детских дошкольных учреждений Каменского

Источник: Данные РОНО Пенжинского района; Паспорт сельского поселения «село Каменское», 2009.

Учреждение общего образования Каменская средняя школа располагается в приспособленном помещении, которое изначально строилось для пришкольного интерната. Начавшаяся в 2004 году реконструкция начальной школы с. Каменское,  переданного здания районного Дома культуры закончена. Занятия начаты в октябре 2006 г.

Рис. 4.2 Динамика численности учащихся Каменской средней школы

Источник: Данные РОНО Пенжинского района; Паспорт сельского поселения «село Каменское», 2009.

На протяжении последних 10 лет численность учащихся школы колебалась в пределах 10% и в 2008-2009 учебном году составила 124 ученика. В конце 1990-х школьники из числа КМНС составляли около 20%, к 2009 году их доля в структуре учащихся увеличилась до 50%, что обусловлено общей тенденцией сокращения славянского населения в районе. На протяжении последних 8 лет наблюдается тенденция к небольшому росту численности школьников, в основном увеличение происходит за счёт роста численности учеников из числа КМНС. Численность педагогов Каменской средней школы составляет 17 человек.

Единственная больница Пенжинского района расположена на территории села. Больница оказывает медицинские услуги населению села и остальных населённых пунктов района. Статус Каменской ЦРБ обуславливает необходимость наличия высококвалифицированных специалистов, так как удалённость района ограничивает возможность населения обращаться в другие лечебные и медицинские учреждения.

В структуру муниципального лечебно-профилактического учреждения  Каменская Центральная районная больница входят стационар, поликлиника, инфекционное отделение, станция скорой помощи. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 50 посещений в смену.

Таблица 4.1 Основные характеристики медицинских учреждений на территории Каменского .

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей, чел. | 10 | 10 | 12 | 11 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Количество больничных коек | 40 | 37 | 37 | 37 |

Все медицинские учреждения имеют свои базовые помещения, износ зданий составляет 60-100%, в части зданий инженерные коммуникации находятся в аварийном состоянии. В 2006 году был выполнен капитальный ремонт основного здания Пенжинской ЦРБ, денежные средства выделены из резервного фонда Президента РФ. Произведен ремонт флюорографического кабинета поликлиники, родильного отделения, в 2007 году был произведён капитальный ремонт в детском отделении, в 2005 году в помещениях поликлиники. В сельском поселении функционирует муниципальная аптека.

В неудовлетворительном состоянии находятся объекты физкультуры и спорта с.Каменское. Один из спортивных залов переоборудован из зрительного зала Дома культуры и находится в комплексе Каменской начальной школы. Использование его на данный момент не имеет возможности, так как с 2005 года (ввода в эксплуатацию здания после реконструкции) не закончен внутренний ремонт. Второй зал в с. Каменское построен в 1966 году для занятий физкультурой учеников Каменской средней школы и не приспособлен для занятий игровыми видами спорта, так как имеет нестандартно малые размеры. В сельском поселении функционирует ДСЮШ, которую в 2008 г. посещал 121 человек.

В сфере культуры в с. Каменское функционируют музей, библиотека, сельский клуб, ДШИ. Помимо классов рисования в здании ДШИ расположены библиотека, сельский клуб и музей.

Таблица 4.2 Показатели деятельности учреждений культуры в Каменском

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность читателей библиотеки | 640 | 577 | 579 |
| Число посещений библиотеки | 6762 | 7305 | 7310 |
| Численность учащихся ДШИ | 92 | 93 | 91 |

Библиотека с. Каменское  имеет компьютерное оборудование, но не имеет доступа к цифровым информационным ресурсам. Пенжинский районный краеведческий музей в с. Каменское занимает 5 приспособленных комнат. Собственная база по реставрации музейных предметов отсутствует. Ежегодно музей посещает 100-150 человек, проводится до 10 выставок. Количество предметов фонда краеведческого музея составляет 576 единиц хранения, деятельность музея обеспечивает 1 сотрудник.

В культурно-досуговом комплексе ежегодно проводятся культурные мероприятия. В 2008 г. было организовано 60 мероприятий, которые посетили 1570 человек.

В условиях относительной стабильности численности населения и высокой рождаемости среди КМНС необходимо уделять большое внимание состоянию социальной инфраструктуры, поддержанию и обновлению основных фондов. В тяжёлых климатических условиях фактор качества социального обеспечения населения являются ключевым для удержания населения и снижения миграционного оттока.

В целом село Каменское в достаточной мере обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Стоит отметить, что большая часть зданий была построена в 1960-1970гг. и степень некоторых из них составляет 90-100%. Как районный центр село имеет важное значения для населения всего района. В связи с этим в селе необходимо создание социальной инфраструктуры высокого уровня, которой могут воспользоваться жители других населённых пунктов, где из-за демографических и экономических ограничений нет соответствующих социальных объектов. При условии создания регулярного транспортного обеспечения, жители смогут получать услуги образования и здравоохранения высокого качества.

В целом сельское поселение в достаточной мере обеспечено объектами образовательной и медицинской инфраструктуры. Загрузка практически всех социальных объектов составляет 100%. Проведён капитальный ремонт наиболее значимых для всего района социальных объектов (детское отделение, инфекционное отделение, поликлиника).

В неудовлетворительном состоянии находятся спортивные объекты и  здание ДШИ, в котором располагаются различные объекты культуры. Учитывая повышенный интерес населения к сфере спорта и культуры, необходимо проведение мероприятий по расширению базы социальных объектов.

Таблица 4.3 Оценка обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры Каменского, в 2009 г.

| Наименование | Год ввода/реконструкции | Площадь общая, кв.м | Единица измерения | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Средняя загрузка объекта, % | Норматив | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Детский сад "Теремок" | 1963 | 462 | место | 60 | 61 | 102% | 85% детей дошкольного возраста | 73 | 82% | -13 |
| Каменская средняя общеобразовательная школа | 1966 | 380 | учащиеся | 150 | 124 | 83% | 100% детей школьного возраста | 124 | 121% | 26 |
| Детская школа искусств | 1985 | 192,3 | место | 120 | 100 | 83% | 12% учащихся 1-8 классов | 12 | 1000% | 108 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| Центральная районная больница | 1978 | 1240 | койка | 50 | 37 | 74% | больницы - 116,2 на 10 тыс. жителей | 9 | 556% | 41 |
| Поликлиника | 1970 | 348 | посещение в смену | 50 | 50 | 100% | поликлиники - 181,5 на 10 тыс. жителей | 13 | 385% | 37 |
| Станция скорой помощи |  |  | автомобиль | 1 | 1 | 100% | 1 на 10 тыс.чел. В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 1 | 100% | 0 |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |
| Библиотеки | 1985 | 244,1 | тыс.ед. хранения /читательское место | н/д | н/д | - | 4-4,5/2-3 на 1 тыс. чел. | 3 | - | - |
| Музей | 1985 | 97,6 | посещениий в год | н/д | 150 | - |  | - | - | - |
| Учреждение культурно-досугового типа | 1985 | 54,9 | посетительское место | н/д | 30 | - | 150-200 зрительских мест | 150 | - | - |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| Спортивный зал (ДСЮШ) | 1966 | 386 | кв. м. общей площади пола | н/д | н/д | - | 200 на 1 тыс. чел. | 132 | - | - |
| ДСЮШ | 1966 | 386 | место | н/д | 121 | - | 20% от общего числа детей в возрасте 6-15 лет школьников | 25 | - |  |

# 5. Транспортная и инженерная инфраструктура

5.1 Транспортная инфраструктура

Автотранспорт. По состоянию на 2008 год в поселке зарегистрировано 28 транспортных средств находящихся в собственности индивидуальных владельцев: 5 автобусов, 20 легковых автомобилей и 3 грузовых. Зарегистрировано 2 частных предприятия автотранспорта.

Связь между с. Каменским и другими населенными пунктами Пенжинского района в течение года осуществляется с помощью вертолетов, а в зимний и летний период - по автозимникам.

Официально по состоянию на середину 2009 г. село Каменское и село Манилы соединяются автомобильной грунтовой дорогой V категории.

В 2009 году для нужд администрации Пенжинского района по федеральной программе поддержке северных территорий России было выделено два автомобиля повышенной проходимости в вахтовом исполнении на базе автомобиля Урал. С помощью этих автомобилей администрацией района организовано временное маршрутное сообщение между с. Каменское и с. Манилы. Следует отметить необходимость организации регулярного автомобильного маршрута между данными населенными пунктами.

Небольшая площадь с. Каменское и малая численность проживающих  не требуют организации внутри поселкового автобусного маршрута.

Улично-дорожная сеть. Большая часть основных улиц и дорог с. Каменское выполнена в грунтовом исполнении.

Улично-дорожный каркас села составляют три центральные параллельные дороги: ул. Ленина (центральная улица), ул. Беккерова, ул. Чубарова и проезды и дороги без наименования, соединяющие данные три улицы. Улица Ленина имеет бетонное покрытие, износ которого составляет 100% и требуется реконструкция улицы. Улица Беккерова имеет проезд к причалу на реке Пенжина.

Таблица 5.1 Показатели существующей улично-дорожной сети с. Каменское

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонное | 93000 | 0,5 |
| 2 | Неукрепленные каменные материалы | 131500 | 5,0 |
| 3 | Низшее (проезды) | 4200 | 1,4 |

Около 17% или 1,19 км улично-дорожной сети освещаются в темное время суток (ул. Ленина).

Воздушный транспорт. К объектам воздушного транспорта относятся:

- аэропорт с грунтовой взлетно-посадочной полосой в южной части территории Каменского сельского поселения на левобережной стороне р. Пенжина, принимающие регулярные рейсы из Тиличиков (вертолет МИ-8). ВПП с. Каменское способна принимать также воздушные суда марки ЯК -40 и АН – 28,

- вертолетная площадка на западе в 500 м. удаленности от жилых зданий села.

В настоящее время аэропорт не функционирует и состояние аэропортового комплекса пришло в упадок

К объектам водного транспорта относится два причала на реке Пенжина

В с. Каменское отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания. Также на территории села имеются 4 автодорожных моста.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков и дворовых территориях. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц за исключением ул. Ленина, которая имеет пешеходные дорожки, что способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий.

- Современное состояние транспорта характеризуется не насыщенностью личных автомобилей, всего 33 автомобиля на 1 тыс. жителей.

- Состояние улично-дорожной сети требует реконструкции с проведением работ по водоотведению и реконструкции покрытия. Необходима реконструкция объездных дорог: автодорога на западе с. Каменское, обеспечивающая транзит потоков со с. Манилы на с. Оклан и Слаутное, а также автодорога в южной части села.

- Текущее состояние ВПП критично и требуют мер по реконструкции в случае принятия решения о необходимости возрождения полноценного аэропортового комплекса.

### 5.2. Жилищный фонд

По данным Администрации Пенжинского муниципального района общая площадь жилищного фонда с. Каменское (на 2008 г.) составляет 16474 м2, и 328 квартир (таблица 5.2). Жилищная обеспеченность населения составляет 23,8 м2/чел.

Таблица.5.2 Жилищный фонд с. Каменское Пенжинского района

| № | Адрес и № дома | Год постройки | Количество квартир | Общая площадь дома, м2 (по наружному периметру) | Количество этажей | Количество подъездов | Количество жильцов | Общая площадь квартир, м2 | Площадь благоустроенных квартир, м | Площадь квартир оснащенная центральным отоплением от котельной | Площадь квартир с печным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 2 | 1966 | 8 | 212,4 | 2 | 1 | 13 | 330 | - | - | 330 |
| 2 | Ленина 5 | 1967 | 8 | 213,3 | 2 | 1 | 14 | 330 | - | - | 330 |
| 3 | Ленина 6 | 1965 | 8 | 212,4 | 2 | 1 | 15 | 330 | - | - | 330 |
| 4 | Ленина 7 | 1970 | 8 | 213,3 | 2 | 1 | 19 | 330 | - | - | 330 |
| 5 | Ленина 8 | 1971 | 8 | 212,4 | 2 | 1 | 12 | 330 | - | - | 330 |
| 6 | Ленина10 | 1971 | 8 | 212,4 | 2 | 1 | 13 | 330 | - | - | 330 |
| 7 | Ленина11 | 1970 | 8 | 213,3 | 2 | 1 | 17 | 330 | - | - | 330 |
| 8 | Ленина 13 | 1970 | 8 | 213,9 | 2 | 1 | 14 | 330 | - | - | 330 |
| 9 | Ленина 18 | 1980 | 12 | 477,3 | 2 | 3 | 30 | 662 | 760 | 760 | - |
| 10 | Ленина 20 | 1983 | 12 | 476,8 | 2 | 3 | 29 | 759 | 759 | 759 | - |
| 11 | Ленина 22 | 1980 | 12 | 473,9 | 2 | 3 | 34 | 759 | - | - | 759 |
| 12 | Ленина 27 | 1979 | 12 | 465,5 | 2 | 3 | 29 | 730 | 730 | 730 | - |
| 13 | Ленина 31 | 1987 | 12 | 471,6 | 2 | 3 | 31 | 730 | 730 | 730 | - |
| 14 | Ленина 33 | 1987 | 12 | 471,5 | 2 | 3 | 26 | 664,4 | 730 | 730 | - |
| 15 | Беккерова 8 | 1970 | 8 | 212,4 | 2 | 1 | 14 | 335 | - | - | 335 |
| 16 | Беккерова 10 | 1974 | 12 | 479 | 2 | 3 | 21 | 535 | - | - | 535 |
| 17 | Беккерова 12 | 1973 | 8 | 173,7 | 2 | 2 | 10 | 506 | - | - | 506 |
| 18 | Беккерова 16а | 1982 | 12 | 473 | 2 | 3 | 29 | 758 | - | - | 758 |
| 19 | Беккерова 20 | 1974 | 12 | 259,9 | 2 | 2 | 22 | 504 | - | - | 504 |
| 20 | Беккерова 22а | 1973 | 12 | 341,6 | 2 | 3 | 23 | 469 | - | - | 469 |
| 21 | Беккерова 26 | 1978 | 12 | 257,5 | 2 | 2 | 16 | 486 | - | - | 486 |
| 22 | Беккерова 28 | 1974 | 12 | 319,2 | 2 | 2 | 15 | 486 | - | - | 486 |
| 23 | Беккерова 28а | 1974 | 12 | 315 | 2 | 2 | 28 | 486 | - | - | 486 |
| 24 | Беккерова 30 | 1978 | 12 | 468,2 | 2 | 3 | 29 | 765 | 765 | 765 | - |
| 25 | Беккерова 32 | 1979 | 12 | 482,3 | 2 | 3 | 32 | 662,3 | 730 | 730 | - |
| 26 | Беккерова 46 | 1990 | 12 | 471,6 | 2 | 3 | 32 | 736 | 736 | 736 | - |
| 27 | Чубарова 3 | 1977 | 8 | 241,5 | 2 | 2 | 23 | 534 | 534 | 534 | - |
| 28 | Чубарова 5 | 1972 | 12 | 309,3 | 2 | 2 | 18 | 534 | 534 | 534 | - |
| 29 | Чубарова 20 | 1975 | 8 | 204,6 | 2 | 1 | 16 | 330 | - | - | 330 |
| 30 | Чубарова 25 | 1983 | 12 | 475,9 | 2 | 3 | 37 | 730 | 730 | 730 | - |
| 31 | Энтузиастов 3 | 1987 | 3 | 114 | 1 | 1 | 1 |  | - |  | - |
| 32 | Энтузиастов 5 | 1988 | 3 | 130 | 1 | 3 | 6 | 130 | 130 | 130 | - |
| 33 | Энтузиастов 6 | 1989 | 3 | 130 | 1 | 2 | 8 | 134 | 134 | 134 | - |
| 34 | Энтузиастов 7 | 1989 | 3 | 130 | 1 | 2 | 11 | 134 | 134 | 134 | - |
| 35 | Беккерова 1 | 1992 | 2 | 122 | 1 | 2 | 1 | 122 | - | - | 122 |
| 36 | Пенжинская 6 | 1992 | 2 | 152,8 | 1 | 2 | 3 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | - |
|  | ИТОГО |  | 328 | 10803,5 |  | 75 | 691 | 16474 | 8288,8 | 8288,8 | 8416 |

Большая часть жилых зданий в селе – это двухэтажные дома (30 единиц), построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.  Незначительная часть – это многоквартирные одноэтажные дома (6 единиц) так же  построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.

Рисунок 5.1 Структура жилого фонда с. Каменское

Источник: Администрация Пенжинского муниципального района

Жилищное строительство в с Каменское шло в период с 1965 по 1992 гг. В этот период было возведено 100% существующего жилищного фонда.

Поскольку практически весь жилищный фонд построен после 1960-хх гг., то он относится к жилищному фонду со средним и высоким уровнем износа (от 31 – 65%).  Ежегодно нарастает доля жилищного фонда с высоким процентом износа, а так же  ветхого и аварийного, ввиду отсутствия нового жилищного строительства, реконструкции и сноса.

По техническому состоянию жилой фонд с. Каменское распределяется следующим образом:

- Износ от 0% до 30% - 1 жилое здание;

- Износ от 31% до 65% - 19 жилых зданий;

- Износ свыше 65% - 16 жилых зданий.

Доля жилищного фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет 44 % всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в с Каменское является несвоевременное финансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья.. Расселение семей из ветхого фонда практически не производилось. Темпы обветшания фонда намного превышают темпы его ликвидации. Новое жилье не вводилось с 1992 года.

- Большая часть населения с. Каменского проживает в двухэтажных домах.

- Введения нового жилья не осуществлялось более 17 лет. Существующий жилой фонд не удовлетворяет потребности населения с. Каменское в обеспечении жилой площадью.

- Существующий жилищный фонд по разным оценкам имеет степень износа 60%. Необходимо развивать жилищное строительство. Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

- Учитывая нынешнее состояние жилищного фонда в с Каменское необходимо создание переселенческого жилищного фонда для  расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

5.3 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение. Водоснабжение Каменского осуществляется Пенжинским филиалом ОАО «Коряктеплоэнерго». В летний период поселок снабжается водой из колодца, расположенного на расстоянии 280 м севернее от протоки р. Пенжина. Площадь земельного  участка под скважину составляет 1250 м2. Глубина колодца 6 м. Год ввода в эксплуатацию – 1990г.

С помощью глубинного насоса марки ЭЦВ 6-10-80 (дебит 10куб.м/час, насос работает 24 ч./сут.) вода поступает от колодца к двум накопительным емкостям, объемом 100м³, расположенных на возвышенности и на расстоянии 300м от колодца. Далее вода поступает в систему водовода, разбирается потребителями. По трассам водоводов установлены колонки.

Всего в с. Каменское к центральному водоснабжению подключены 15 жилых домов (42%) с общим количеством жителей – 199 человек. Остальные жители поселка потребляют воду из иных источников (.

Величина водоотбора из скважины составляет 32,160 тыс.куб.м/год.

По качеству вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Забор воды осуществляется круглосуточно,  в период с 20 мая по 31 сентября. С 1 октября по 19 мая забор воды осуществляется

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 4100 м, из них порядка 400 нуждаются в замене.

Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

Теплоснабжение. Теплоснабжение с. Каменское осуществляется Пенжинским филиалом ОАО «Коряктеплоэнерго».

На территории с. Каменское установлена одна котельная, мощностью 134,4 Гкал/сутки, работающая на твердом топливе (угле). Расход топлива при -10 С0 - 1,5 тонны,  при - 20 С0 - 2 тонны.  Так же на территории села установлено 17 бойлерных, суммарной мощностью 170 Гкал/сутки. Суммарный расход топлива при -10 С0-2 тонны, при  - 20 С0 - 3 тонны.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3600 м, из них порядка 700 м нуждаются в замене.

Всего в с. Каменское к центральному теплоснабжению подключены 15 жилых домов (42%) с общим количеством жителей – 199 человек.

Для нормального функционирования систем теплоснабжения (1 котельной и 17 бойлерных) в с. Каменское ежегодно необходимо 2500 тонн угля и 650 тонн дизельного топлива.

Электроснабжение. Электроснабжение с. Каменское осуществляет от ДЭС-4, расположенной в с. Манилы.

На ДЭС-4 установлено 5 дизельных генераторов марки Г-72, суммарной мощностью 4000 кВт/час. ДЭС-4 обеспечивает электроэнергией села Манилы и Каменское. Введена в эксплуатацию в 1985 году. Выработка электроэнергии- 6,8 млн кв/ год. На территории с. Каменское установлена ДЭС-9, мощностью- 750квт/час. Электростанция является резервной. Для нормального функционирования систем Энергоснабжения (ДЭС-9 резерв) в с. Каменское ежегодно необходимо 300 тонн дизельного топлива.

Выводы:

- Около 69% населения с Каменское не обеспечены централизованным водоснабжением и используют общественные колонки и иные способы забора воды.

- Техническое и санитарное состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное.

- Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

- Состояние оборудования ДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей с. Каменского зависит от исправности ДЭС 4 и ДЭС 9, а так же завоза топлива, необходимого для функционирования электростанций.

- Центральным отоплением в с. Каменское охвачено около 30% населения. Основными проблемами теплоснабжения жилого фонда является недостаток мощностей котельных, а так же высокий процент износа тепловых сетей.

# 6. Экологическое состояние и риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. Проблемы экологии в суровых климатических условиях, при низком потенциале самовосстановления природных комплексов приобретают первостепенное значение.

Таблица 6.1. Источники загрязнения атмосферного воздуха на территории с. Каменское

| Населенный пункт | Наименование | Мощность | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Каменское | ДЭС-9 | 750квт/час | ОАО «Корякэнерго» |
|  | Центральная котельная | 5,16 Гкалл/час |  |

Электростанция ОАО «Южные электрические сети» в с. Каменское является резервной. Одна электростанция модностью на 100 кВт находится в резерве у ГУП «Каменское ЖКХ» также в с. Каменское.

Как и на всей территории района, в с. Каменское актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Отсутствие системы плановой очистки территории от бытового мусора, дефицит специализированного транспорта, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки приводят к микробному загрязнению почв.

Сброс сточных вод производится в септики.

Из-за развития заболоченности на территории есть вероятность загрязнения подземных вод.

Эксплуатация месторождения по добыче кирпичных глин Каменское так же негативно сказывается на экологическом состоянии территории района. Низкий потенциал самовосстановления ландшафтов, наличие вечной мерзлоты и заболачивание увеличивают усугубляют последствия влияния разработки месторождения.

На территории поселения могут возникать чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера.

Таблица 6.2 Риск возникновения опасных техногенных явлений в селе Каменском

| Наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС | Возможная частота реализации ЧС год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах |
| Склад ГСМ | Д/Т-600 т. | не происходило |  | 0.3 км2 | 0.025 |
| Бойлерные | Д/Т -3 т. | 1раз в 5лет | 20% | 0.1 км2 | 0.150 |
| Дома с печным отоплением |  | 5 | 60% | 0,06 км2 | 0.040 |
| Чрезвычайные ситуации на электро- энергетических системах и системах связи |
| ДЭС-9 Коряккоммунэнерго |  | 1 |  | 0.05 | 0 |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| Котельная ЖКХ |  | 1 |  | 0.1 км2 | 0.03 |
| Бойлерные ЖКХ |  | 0 |  | 0.05 км2 | 0.15 |
| Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях |
| Дамба ЖКХ водохранилище | Вода 20000 м3 | 1 |  | 0.1 км2 | 0.7 |

В настоящее время на территории поселения потенциально опасными объектами возникновения чрезвычайных ситуаций является склад ГСМ, бойлерные и дома с печным отоплением.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, преимущественно на объектах с печным отоплением (вероятность происшествия 60%). Причинами в основном являются нарушение пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Скорость распространения сплошных пожаров в соответствующих погодных условиях в районе могут быть свыше 3 км/ч.

Основные опасные природные явления для с. Каменское – лесные и тундровые пожары и затопления.

Максимальный подъем уровня воды р. Пенжина над горизонтом в районе с. Каменское составляет 765 см. Территория сельского поселения меньше всего подвержена воздействию весеннего половодья и дождевых паводков. Кроме того, на территории поселения имеется дамба, которая снижает риск затопления территории.

На территории поселения возможны отдельные низовые тундровые и верховые в кедровом стланике пожары.

# 7. Архитектурно-планировочная организации села

Сельское поселение «село Каменское» занимает площадь в 77 км2 в нижнем течении реки Пенжина. Застроенная территория собственно Каменского около 1 км2 и расположена в северной части сельского поселения при впадении руч. Каменский в реку Пенжина у подножья соп. Каменской. В 7 км к югу от границы села располагается территория бывшего аэропорта на аэропортовой косе, в 3 км к югу от села бывшая станция тропосферной связи в 0,5 км к северу от села водозабор.

Планировочный каркас территории села образуют: сопки, руч. Каменный, река Пенжина, основные улицы – ул. Ленина, ул. Чубарова, ул. Беккерева, а также проезды вдоль ручья Каменского.

Селитебная зона. Существующая селитебная зона занимает долину между сопок и имеет спокойный рельеф с наклоном к реке Пенжина и руч. Каменскому с абсолютными высотами 15-30 м над у.м.. Граница села имеет естественный характер – с востока река Пенжина, с юга руч. Каменский и крутым склоном соп. Каменская, с севера сопка и с запада руч. Каменский.

Три главные улицы Чубарова, Ленина и Беккерова расположены параллельно друг другу и сориентированы по направлению северо-восток-юго-запад. Осевое значение принадлежит ул. Ленина, единственной из имевших твердое покрытие (бетон), в центральной части которой расположен общественный центр села.

Застройка Каменского состоит преимущественно из 2-х этажных 2-3-х подъездных домов в восточной части поселка (дома преимущественно 1980-х гг.) и 1-2-этажных одноподъездных многоквартирных домов в западной части поселка (1960-70-х гг.). Основная часть зданий находится в удовлетворительном состоянии и заселена. Отдельные дома сгруппированы и составляют компактные микрорайоны. Дворовое пространственно не обустроено и заполнено частными теплицами, контейнерами и уборными.

Изолированные группы жилых домов расположены на юго-западной окраине села (ул. Энтузиастов) и на склоне сопки к северу от ул. Чубарова. Отдельно расположен и больничный городок (к северо-востоку от основного массива застройки), что соответствует требованиям санитарно-защитных зон.

Общественный центр. В существующей планировочной структуре села довольно четко выделяется общественный центр. Его формирует группа зданий административного, образовательного и культурно-бытового назначения, а также площадь перед зданием начальной школы и детской школы искусств. Центр вытянут по ул. Ленина и к ул. Чубарова, что дает ему возможность смежного приближения ко всем зонам жилой застройки. Ядро центра формируют здания администрации района, детской школы искусств и начальной школы и трех магазинов. Важным акцентом является постамент от бывшего пам. В.И. Ленину.

Производственнно-инфраструктурные зоны. Расположение коммунально-складских и селитебных зон не разграничено. Коммунально-складские объекты находятся преимущественно по периферии жилой застройки, сконцентрированы в западной части села (котельная, ДЭС, бывш. «Промхоз», склады ГСМ, электроподстанция), не образуя единого контура застройки, перемежаются пустующими тундровыми землями.

Внутрипоселковая система озеленения не развита. Ее составляет озеленение вдоль пешеходных дорожек по ул. Ленина. Парки и скверы отсутствуют.

Анализ планировочной структуры выявил:

Разреженность и потребность в реконструкции общественного центра. Земельные участки возле здания администрации района незаняты ввиду сноса зданий и пожаров. Мероприятия по реновации центра села следующие:

- строительство общественно-административного центра на пустыре по ул. Ленина возле здания администрации района с размещением в нем администрации района, администрации села Каменское, расположенных ныне в приспособленных помещениям, а также прочих государственных учреждений, объектов торговли, досуга и общепита.

- строительство торговых рядов на базе магазинов вдоль южной стороны существующей площади.

- современное здание ДШИ, начальной школы, средней школы и перспективного общественно-административного центра разумно соединить крутыми отапливаемыми переходами на уровне второго этажа, что актуально при продолжительности некомфортного зимнего периода, длящегося 2/3 года.

- восстановление на площади памятника на постаменте, например А.С. Пушкину или М.Ю. Лермонтову с благоустройством площади и придачей ей названия.

Ограниченное развитие ул. Ленина как планировочной оси села. Улица обрывается у пекарни, не доходя до берега Пенжины, и тем самым не имеет завершения. Мероприятия по реконструкции ул. Ленина должны включать:

- восстановление пешеходных дорожек вдоль улицы и озеленения, создание малых архитектурных форм (урны, лавочки, освещение, клумбы).

- жилищное и общественное строительство на резервируемых под эти нужны землях от дома №18 на восток до кромки берега реки Пенжина.

- формирование сквера площадью 0,25 га с объектом религиозного культа на берегу Пенжина в завершении ул. Ленина. Данный объект может стать высотной доминантой села и замкнуть перспективу центральной улицы.

- восстановление бетонного покрытие по улице и запрет проезда тяжелой гусеничной техники.

- реконструкция фасадов зданий.

Предлагаемые мероприятия позволят наряду с общественным центром воссоздать центральную улицу районного центра с комфортной средой для досуга и общественной жизни, особенно в летний период.

Нерациональное использование внутридворовых пространств. Оптимизация внутридворовых пространств направлена:

- на концентрацию контейнеров в определенных зонах в пределах шаговой доступности от жилых домов,

- снос неэксплуатируемых теплиц и уборных,

- восстановление детских площадок,

- недопущение грузового и гусеничного транспорта внутрь кварталов.

Хаотичность коммунально-складской зоны. Дальнейшее развитие коммунально-складских территорий должно происходить в районе ул. Энтузиастов с выносом потенциально котельной и дизельной электростанции из существующей селитебной зоны.

Потребность в развитии объездных дорог. Проезд тяжелого грузового транспорта в настоящее время осуществляется через осевые улицы селитебной территории – Ленина и Беккерева, что разрушает дорожное полотно и создает опасности на дороге. Требуется развитие объездных грузовых проездов вдоль ручья Каменского от пристани к складам ГСМ и дизельной электростанции.

Перспективное развитие архитектурно-планировочной организации села при прогнозируемой численности населения в 600 чел состоит в уплотнении жилой и общественно-деловой застройки, через строительство 2-х этажных многоквартирных жилых домов в существующем контуре селитебной застройки и развитие коммунально-складской зоны в юго-западном направлении.

# 8. Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию представляют перечень проектных предложений.), а также обоснований и этапов реализации на 1 этап (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.).

Мероприятия по территориальному планированию на 1-ый этап (до 2020 г.) исходят из проектной численности населения с. Каменское в 600-650 человек и сохранения современной структуры экономики и административного статуса села, как районного центра.

Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры и сферы услуг:

- Строительство районного культурно-досугового центра (КДЦ) на 300 мест.  КДЦ, предполагается комплексным общерайонным центром культуры и досуга и будет включать библиотеку, концертный зал на 250 мест, районный музей, кафе, игровой зал, детская школа искусств, школа прикладного искусства, ЗАГС, крытый спортивный комплекс с бассейном. В КДЦ целесообразно предусмотреть атриум, как пространство для общения жителей Каменского. В условиях Крайнего Севера проект КДЦ является социально значимым для создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения всего Пенжинского района. КДЦ может быть соединен переходами на уровне 2-го этажа со средней школой и административно-деловым центром. КДЦ предполагается как архитектурная доминанта села. Срок строительства 2015-2017 гг. с выводом из эксплуатации здания ДШИ по ул. Ленина.

- Строительство административно-делового центра площадью 1500 м2. АДЦ предполагает объединить в одном здании администрацию муниципального района, администрацию села Каменское, краевые и федеральные государственные учреждений, офисные помещения для финансовых и прочих компаний, гостиницу на 10 мест. Роль такого здания выполняло бывшее здание Администрации района, сгоревшее в 2005 г., после чего офисы государственных учреждений были разрозненно размещены в приспособленных помещениях. Условия Крайнего Севера усиливают актуальность размещения офисов большинства организаций и учреждений села Каменского в одном здании, ввиду высокого износа зданий. Срок строительства 2012-2014 гг.

- Строительство культового объекта. Предполагается строительство деревянного здания для общины Русской Православной церкви. Срок строительства 2012-2014 гг. Строительство храма позволит прекратить эксплуатацию приспособленного здания православной общины, получить постоянного священника, что благоприятно скажется на социально-духовном развитии жителей села и района.

- Строительство торгово-бытового центра площадью  1500 м2 на ул. Ленина. Существующие строения по южной стороне площади перед Администрацией района целесообразно перестроить в двухэтажный торгово-бытовой центр, где сконцентрировать предприятия торговли и бытовых услуг, который соединить переходом с АДЦ и КДЦ. Наличие качественных площадей для торговли и разрозненность торговых точек является важным фактором сдерживающим рост качества жизни населения. Срок строительства 2014-2016 гг.

- Реконструкция Центральной районной больницы. Срок реализации – 2016-2017 гг.  Центральная района больница является важным социальным объектом Пенжинского района, так как является единственным медицинским учреждением, оказывающим квалифицированную врачебную помощь населению района. Износ части зданий и инженерных коммуникаций к 2016 году составит более 80%, что может создать опасность для медицинских работников и пациентов больницы, повысит риск приостановки обслуживания населения.

- Реконструкция средней школы и детского сада. Предполагает объединение в одном здании средней школы и детского сада посредством расширения существующего здания средней школы, строительство надземного перехода к КДЦ. Срок реализации – 2017-2018 гг. Детский сад «Теремок» расположен в деревянном здании 1963 года постройки, при этом срок службы деревянных зданий составляет от 25 до 50 лет. В связи с этим к 2017 году необходимо произвести перевод детского сада в специально приспособленное помещение. Объединение средней школы и детского сада позволит повысить качество оказание услуг дошкольного образования, упростить процесс адаптации детей к обучению в школе и снизить издержки на содержание помещений.

- Создание хоккейного стадиона. Срок реализации 2011-2012 гг. В ходе социально-экономического преобразования Пенжинского муниципального района выявляется огромная потребность в организации семейного досуга, развития массовых видов спорта и оздоровления населения. Строительство стадиона позволит создать условий для массового привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста, организовать проведения первенств и соревнований района по хоккею среди юношей и учащейся молодежи.

Мероприятия по благоустройству:

- Благоустройство ул. Ленина. Ул. Ленина является основной транспортной магистралью села, чье твердое покрытие значительно разрушилось за время эксплуатации и проезда гусеничного транспорта. В связи с этим необходимо прекратить доступ тяжелого и гусеничного транспорта на улицу и восстановить твердое бетонное покрытие площадью 6500 м2. Также целесообразно восстановить тротуары вдоль улицы и осуществлять мероприятий по покраске фасадов зданий и озеленению улицы. Мероприятия позволят повысить безопасность движения по улице и создать комфортную территорию для прогулок в летний период года. Срок строительства 2011-2012 гг.

- Создание сквера у Пенжины в створе ул. Ленина. В настоящее время в Каменском отсутствуют общественные парки и насаждения, благоустроенные зеленые территории. Благоустройство сквера площадью 5000 м2 у Пенжины (высадка деревьев, малые архитектурные формы, беседка, памятник основателям села) позволит ликвидировать дефицит и завершить градостроительную ось села (площадь-ул. Ленина-сквер). Срок строительства 2012-2013 гг.

- Благоустройство центральной площади. В настоящее время центральная площадь районного центра представляет собой пустырь, на котором хаотично расставлена автомобильная техника безо всяких благоустройств. Комплексное благоустройство повышает качество жизни населения и представляет собой создание твердого покрытия, организацию автопарковки, малых архитектурных форм и создание памятника А.С. Пушкину на месте бывшего памятника В.И. Ленина. Срок 2011-2012 гг.

Мероприятия по развитию экономики:

- Строительство мини-завода по переработке дикоросов и рыбы. Дикоросы являются естественным ресурсом территорий, окружающих село. Создание предприятия с 25 человек занятыми на производстве позволит иметь сезонную занятость для значительной части населения поселка и мерой по борьбе с безработицей. Предприятие относится к социально ориентированным объектам государства. Срок создания мини-завода - 2014-2015 гг.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

- Реконструкция котельной, систем водоснабжения села. Позволит повысить эффективность отопления и водоснабжения населения. Срок реализации мероприятия 2014-2015 гг.

- Строительство новой телевышки. Позволит повысить качество услуг телевидения для населения. Срок 2019 г.

- Строительство полигона ТБО площадью 5 га. Отсутствие официального места складирования твердых бытовых отходов и мероприятий по рекультивации территорий ведет к нанесению значительного урона природной среде. Срок строительства 2016-2017 гг.

Мероприятия по развитию транспорта:

- Строительство автостоянки для тяжелой и гусеничной техники в районе ул. Энтузиастов вместе с автозаправочной станцией. Многократный рост автопарка в селе требует создания АЗС. Одновременно рост нагрузки на уличную сеть и интенсивности движения повышает риск аварий с участием гусеничного и тяжелого транспорта. Срок строительства 2010-2011 г.

- Строительство вертодрома. Современный вертодром, отсутствующий в настоящее время позволит повысить безопасность полетов вертолетов, как основного вида связи с внешним миром. Срок строительства 2018-2019 гг.

Мероприятия по жилищному строительству:

- Строительство 3700 м2 нового жилья посредством регенерация 8-ми 8-квартирных жилых домов и строительства 3-х новых многоквартирных домов. Данное мероприятие позволит обеспечить жильем около 120 человек из жилого фонда, выводимого из эксплуатации в 2010-2019 гг., и позволит создать резервный переселенческий жилой фонд.

Мероприятия по охране окружающей среды:

- Разработка проектов зон с особыми условиями использования. Срок осуществления мероприятия 2011 г.:

- Санитарно-защитных зон (СЗЗ) для ДЭС-9, котельной ЖКХ, бойлерных, склада ГСМ (не менее 100 м);

- Водоохранной зоны для р. Пенжина – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м (в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации);

- Зоны охраны источников водоснабжения;

- Охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – линии электропередач 6 кВ – 10 м (согласно с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. №255), вертолетная площадка – 300 м (в соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы»).

- Оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ объектов, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха (ДЭС, котельная). Срок осуществления мероприятия – 2014 г.

- Расчистка прибрежной территории реки Пенжина. Срок осуществления мероприятия – 2011 г.

- Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Срок осуществления мероприятия – 2014 г.

- Организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон. Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной зоны, от состояния почвы. Срок осуществления мероприятия – 2010-2019 гг.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Разработка проектов санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ. Обваловка территории склада ГСМ, оборудование нефтеловушками и отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами, а также контроль за состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования. Срок реализации мероприятия 2012-2014 гг.

Мероприятия по территориальному планированию на расчетный срок (до 2035 г.) исходят из проектной численности населения с. Каменское в 550-600 человек и сохранения современной структуры экономики и административного статуса села, как районного центра.

Мероприятия по инженерной инфраструктуре:

- Строительство ветро-дизельной электростанции мощностью 2 МВт. Реализация мероприятия обеспечивает стабильность подачи электроэнергии в районный центр и снижает себестоимость электроэнергии. Срок строительства - 2025-2028 гг.

- Строительство водоочистных сооружений и системы водоотведения. Реализация мероприятия позволит снизить загрязнение окружающей среды. Срок строительства - 2030-2035 гг.

Мероприятия по жилищному строительству:

- Строительство 9800 м2 нового жилья посредством регенерация 4-х 12 - квартирных жилых домов и 4-х 8-квартирных жилых домов. Данное мероприятие позволит обеспечить жильем около 500  человек из жилого фонда, выведенного из эксплуатации в период 2020-2035 г.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Создание опорного противопожарного пункта. Для тушения лесных пожаров на территории поселения предлагается организация опорного противопожарного пункта, оснащенного вертолетной техникой, с радиусом облета 60 км. Срок реализации 2020-2025 гг.

# 9. Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 9.1 Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения «село Каменское»

| Показатели | Ед. изм. | 01.01.2009 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Население |  |  |  |
| Численность населения | тыс.чел | 661 | 520 |
| Возрастная структура населения: - дети 0-15 лет | чел % | 191 28,9 | 125 24 |
| население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.) | тыс.чел % | 439 66,4 | 338 65 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс.чел % | 29 4,9 | 57 11 |
| Численность занятого населения – всего | тыс.чел % | 350 53,0 | 300 57,7 |
| II. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 16,7 | 16,6 |
| Из всего фонда: - малоэтажная жилая застройка (2 эт.) | тыс. м2 % | 16,7 100 | 16,6 100 |
| - индивидуальная застройка с участками | тыс. м2 % | 0 0 | 0 0 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | 0 0 | 13,6 82 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 3,15 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 % | 0 0 | 13,5 81 |
| - малоэтажная жилая застройка (2 эт.) | тыс. м2 % | 0 0 | 13,5 81 |
| - индивидуальная застройка с участками | тыс. м2 % | 0 0 | 0 0 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 25,3 | 31,9 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения Всего По нормативу | мест | 60 62 | 55 55 |
| Школы Всего По нормативу | мест | 150 124 | 110 100 |
| Больницы Всего По нормативу | койка | 50 9 | 40 9 |
| Поликлиники Всего По нормативу | пос/см | 50 13 | 40 12 |
| Клубы Всего По нормативу | место | 30 99 | 250 82 |
| Кинотеатры Всего По нормативу | место | 0 16-23 | 15 14-19 |
| Спортивные залы Всего По нормативу | м2 площ. пола | 0 132 | 110 110 |
| Бассейны Всего По нормативу | м2 зерк. воды | 0 66 | 35 55 |
| IV. Транспортное обслуживание |  |  |  |
| Протяженность магистральных улиц и дорог в пределах городской застройки | км | 6,9 | 6,9 |
| V. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| А. Водоснабжение: |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | м3 сут. | 79,3 | 62,4 |
| в том числе: - на хозяйственно-бытовые нужды | м3 сут. | 66,1 | 52,0 |
| - на прочие нужды, в т.ч. производственные | м3 сут. | 13,2 | 10,4 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | м3 сут. | 240 | 240 |
| 3. Утвержденные запасы подземных вод | м3 сут. | - | - |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | 120 | 120 |
| - в том числе на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут. | 100 | 100 |
| Б. Водоотведение: |  | - | - |
| 1. Суммарное водоотведение (всего) | м3 сут. | 23,8 | 18,7 |
| 2. Протяженность канализационных сетей | Км. | 0 | 1,6 |
| В. Электроснабжение: |  |  |  |
| 1. Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт.час | 396,6 | 325,0 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. час | 1,2 | 1,25 |
| 3. Источники покрытия электронагрузок: |  | ДЭС – Манилы 4 мВт | ВДЭС - Каменское 2 мВт |
| Г. Теплоснабжение: 1. Производительность централизованных/ локальных источников теплоснабжения | Гкал/сут. | 134,4/170 | 134,4/200 |
| 2. Годовая потребность в тепле на коммунально-бытовые нужды | Тыс. Гкал | 50,4 | 50,4 |
| Е. Связь |  |  |  |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 |
| Ж. Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| Очистные сооружения | шт. | - | 1 |
| Регулирование и благоустройство малых рек | км. | - | 0,5 |
| А. Водоснабжение: |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | м3 сут. | 79,3 | 62,4 |

# Footnotes

Паспорт сельского поселения «село Каменское».

Паспорт сельского поселения «село Каменское».

Данные Администрации Пенжинского района; РОНО Пенжинского района; Администрациисельского поселения «село Каменское»; Паспорт сельского поселения «село Каменское», 2009

Расстояние от села Каменское – 7 км.

# Text boxes

ООО «Финансовый и организационный консалтинг»